## Slide 1: 网络软件化：趋势与挑战 Network Softwarization: Trends and Challenges
互联网体系结构

## Slide 2: 内容
网络软件化的趋势
软件定义网络
网络功能虚拟化
一些思考

## Slide 3: 互联网体系结构的缺陷
The early Internet pioneers came up with a solution that was successful beyond all imagining
Several enduring architectural principles and practices emerged from their work
But it is just one design
And numerous cracks have emerged over time
  want to diagnose problems but IP hides federation
  want to block unwanted traffic but the network doesn’t authenticate
  can’t optimize for different applications or customers
  complex and buggy protocols
  upgrading protocols is deeply painful

## Slide 4: 新的挑战
The early Internet pioneers came up with a solution that was successful beyond all imagining
Several enduring architectural principles and practices emerged from their work
But it is just one design
And numerous cracks have emerged over time
As have new requirements
  Mobility, reliability, data centers, sensors, …

## Slide 5: 互联网体系结构的争论
Packets
Statistical multiplexing
Protocol layers
A “narrow waist” at the network layer
Best-effort service
The “end to end” design principle
Decentralization
“circuits”
 “reservations”
 “centralize”
multi-service”
 “middleboxes”

## Slide 6: 什么是网络软件化？
FG IMT-2020 Report on Standards Gap Analysis
Network softwarization technologies including SDN, NFV and their extensions for supporting IMT-2020 mobile networks
网络软件化： 为软件定义网络（SDN），网络功能虚拟化（NFV）等技术提供了一个总称

## Slide 7: SDN，NFV是什么？
NFV，2012，ETSI
SDN，2008，Stanford
NFV和SDN是两种不同的技术
差不多出现的时间相同
经常是不可分割，容易混淆
独立，融合演进

## Slide 8: NFV一句话说到底是什么？
网络功能虚拟化（NFV）
  网络功能用软件实现，通过减小对硬件的依赖，提高网络灵活性
v
网络功能集于通用硬件+软件（商用/开源）
多种功能可以运行于同一个设备
编排自动化
DPI
BRAS
GGSN/ SGSN
Firewall
CG-NAT
PE Router
虚拟设备
通用高性能服务器
虚拟化网络模型:
虚拟功能
v
网络功能是基于专用的硬件
一种设备实现一个功能
DPI
BRAS
GGSN/SGSN
Session Border Controller
Firewall
CG-NAT
PE Router
传统网络模型:
添加功能=添加设备

## Slide 9: 网络功能虚拟化
核心思想：
  用“通用服务器+软件”替代专属硬件
  通过软件编程来设计、实现、部署、管理、维护网络设备和网络组件。
  开放：毋须再使用昂贵且复杂的专属软硬件设备

## Slide 10: SDN一句话说到底是什么？
  SDN：集中控制：控制面统一，形成NOS（网络操作系统）
  独立于设备，网络设备仅具有转发能力
  开放接口：
  南向：硬件设备接口 （类似x86的HAL）
  北向：第三方应用接口（类似POSIX）
转发面
控制面
转发面
控制面
转发面
控制面
转发面
控制面
Switch
Switch
Router
Router
路由协议
转发面
转发面
转发面
转发面
统一控制面
Switch
Switch
Router
Router
无须控制协议
传统IP网络是分散式控制
SDN是集中式控制
App
App
App
北向接口
南向接口
App
App
App
App

## Slide 11: SDN
目标：
  可编程性：利用全局视图和可编程接口，为网络和服务结构重新设计、优化。
特征 | 优点
平面分离 | 平面间标准接口，平面各自独立演进
集中控制 | 全局视图，管理灵活
可编程 | 个性化代码，自定义功能
3层架构

## Slide 12: 网络软件化总结
NFV:重新定义设备/应用的架构
  NFV源自于运营商的需求:
  降低CAPEX，减少硬件成本投入
  在通用平台上实现网络功能
SDN:重新定义网络的架构
  SDN源自于计算机行业
  分离控制与转发平面，集中控制
  利用标准接口（OpenFlow）实现网络可编程
Notes: NFV and SDN are closely related, but really meet different goals:
Both together take the notion of Network Virutalization to new leves NV 2.0

## Slide 13: 内容
网络软件化的趋势
网络功能虚拟化
软件定义网络
一些思考

## Slide 14: 电信运营商演进vs互联网厂商演进
运营商
设备商
标准化组织
Operator 1
2-6 Years
需求
驱动
标准化
实现
销售
部署
Operator 2
Operator n
召集支持者
开发
部署
发布
2-6 Months
电信周期
互联网周期
2-6 年
2-6 周/月
互联网厂商
上线运行
上线运行
想法 !!
想法 !!
Notes: Telcos face the challenges that follow their dependency on hardware-based appliances requiring much of the procure design-integrate-deploy cycle to be repeated with little or no revenue benefit.
In contrast, the cycle of service provider is much shorter and follow a typical software development-deploy-publish cycle.
-------------------------------------------------
In Greek mythology Sisyphus (/ˈsɪsɪfəs/;[1] Greek: Σίσυφος, Sísyphos) was a king of Ephyra (now known as Corinth) punished for chronic deceitfulness by being compelled to roll an immense boulder up a hill, only to watch it roll back down, and to repeat this action forever.
More info: http://www.mythweb.com/encyc/entries/sisyphus.html

## Slide 15: 进入软件定义时代
硬件资产庞大
软件不是核心
软件系统是核心
硬件作为基础支撑
x
硬件
软件
+
-
+
-
传统电信运营商
互联网厂商
适者生存: 从硬件向软件转移
Source: Adapted from D. Lopez Telefonica I+D, NFV
Google, Facebook
电信运营商，如AT&T

## Slide 16: 当前运营商面临问题
越來越多的功能复杂的硬件设备
  交换机、路由器、防火墙、DPI、网关等
要提供新的服务，往往要改变硬件架构配置，购置新设备
    Space and power to accommodate
维护成本高，不同设备需要专门的运维人员
随着技术进步，硬件的生命周期变短，遗留设备的成本巨大

## Slide 17
理想的网络
Physical
Datalink
Network
Transport
Application
Physical
Datalink
Network
Transport
Application
Physical
Datalink
Network
Physical
Datalink
Notes: The view of the network as taught in schools look ssomething like this: end systems with a network in between containing switches and routers. Pretty simple.

## Slide 18: 理想与现实
Internet
Notes: Introduce components, really…, describe what mboxes are.

## Slide 19: 理想与现实
Internet
Notes: These have been a topic of considerable interest in the research community. Our intuition seeing these devices has been “it’s complicated”, but we wanted to test this claim and get to the bottom of how middleboxes impact network administration…

## Slide 20
实际的网络---充满了硬件middlebox
carrier-grade NAT
load balancer
DPI
QoE monitor
ad insertion
BRAS
session border
controller
transcoder
WAN accelerator
DDoS protection
firewall
IDS
Middleboxes: hardware-based network appliances. Now a
fundamental part of Today’s operational networks.
Notes: But as we all know the reality is quite different. Middleboxes are commonplace in today’s networks, as many middleboxes as routers/switches. They are useful for many reasons: security (firewalls, Intrusion detection systems), monitoring (DPI, QoE monitors), traffic shaping (load balancers, rate limiters), address exhaustion (NATs), performance optimization (WAN accelerators, transcoders, caches, proxies) and others of a more dubious nature like this ad insertion box.

## Slide 21: 网络演进的需要
新设备
新应用
网络安全挑战
运维管理策略
核心需求：
性能/安全

## Slide 22: 为什么需要middlebox
A middlebox is any traffic processing device except for routers and switches.
实现特定的网络功能（network functions）
  e.g. firewall, DPI, load balance...
为什么需要网络功能?
  提升安全
  提升性能

## Slide 23: 如何部署网络功能？
如何部署网络功能:
  Embedded in switches and routers (e.g., packet filtering)
  Specialized devices with hardware support of SSL acceleration, DPI, etc.
  Virtual vs. Physical Appliances
  Local (i.e., in-site) vs. Remote (i.e., in-the-cloud) deployments
可能破坏端到端语义(e.g., load balancing)

## Slide 24
硬件middlebox的问题
成本高、能耗高
添加新功能困难 (vendor lock-in)
管理困难
不能很好地应对按需性能扩展 (peak planning)
学习云计算行业的经验？ Virtualization technologies enables overcoming physical constraints and generating multiplexing gains…
Notes: Obviously middleboxes are very useful, but they come with a number of problems: the most dedicated st clear one is price but it certainly not the only one; another issue is that is difficult to add new features; once you buy a cisco box for example you are stuck with them; they are difficult to manage, often requiring specialized personnel for each type of middlebox. Hardware middleboxes cannot be scaled on demand nor can they be shared among different tenants, and it is hard for new players to enter the market.
(pause)

## Slide 25: NFV网络功能虚拟化
NF+V=NFV (Network Function Virtualization)
NFV: turn these middleboxes into software-based virtualized entities.
software implementation of a network function capable of running over NFV infrastructure

## Slide 26: NFV概念
网络功能完全由软件实现，运行于通用硬件上
DPI
BRAS
GGSN/ SGSN
Firewall
CG-NAT
PE Router
虚拟网络功能
通用硬件 (Servers & Switches)
功能
能力

## Slide 27: NFV
利用通用性高性能的服务器、存储设备及交換机等來支持高吞吐率的的网络请求
通过虚拟化技术、软件配置、功能编排提供相对应的服务质量。
使用者需要更大灵活性与互通性，而不是寻求某种特别的设备

## Slide 28
BRAS
Firewall
DPI
CDN
Tester/QoE
monitor
WAN
Acceleration
Message
Router
Radio Access Network Nodes
Carrier Grade NAT
Session Border
Controller
虚拟化方法
PE Router
SGSN/GGSN
独立软件提供商
通用高性能交换机
通用高性能存储
通用高性能服务器
编排，自动化，远程安装
碎片化的硬件
现场物理机器安装
硬件的门槛高，限制创新
传统网络设备方法
目标
Notes: Definition
Network Functions Virtualisation aims to transform the way that network operators architect networks by evolving standard IT virtualisation technology to consolidate many network equipment types onto industry standard high volume servers, switches and storage, which could be located in Datacentres, Network Nodes and in the end user premises. It involves the implementation of network functions in software that can run on a range of industry standard server hardware, and that can be moved to, or instantiated in, various locations in the network as required, without the need for installation of new equipment.
Source: Network Functions Virtualisation – Introductory White Paper, http://portal.etsi.org/NFV/NFV_White_Paper.pdf

## Slide 29: NFV High Level Architecture
Virtualized Network Functions (VNFs)
NFV Infrastructure (NFVI)
Physical Infrastructure
Virtual Infrastructure
Compute
Storage
Network
Virtual Computing
Virtual Storage
Virtual Networking
NFV Management and
Orchestration (MANO)
VNF
VNF
VNF
VNF
NFV Scope
OSS / BSS: (operation/Business Support)
Service
End-Points (End-users,
Other Services)
Other Networks

## Slide 30: NFV 分层
NFV Infrastructure
End Point
End Point
E2E Network Service
Compute
Storage
Network
HW Resources
Virtualization Layer
Virtualization SW
Virtual
Compute
Virtual
Storage
Virtual
Network
Virtual Resources
Logical Abstractions
Network Service
VNF
VNF
VNF
VNF
VNF
Logical Links
VNF Instances
VNF
VNF
VNF
SW Instances
VNF : Virtualized Network Function
VNF
Source: Adapted from D. Lopez Telefonica I+D, NFV
Notes: E2E End to End
VNF Virtualized Network Function

## Slide 31: 传统网络 vs NFV
 | 传统网络 | NFV
思路 | 分布的架构，各种专用的硬件架构。 | 集中式架构，利用虚拟化平台提供网络功能。
优点 | 硬件具有速度优势。 | 虚拟化平台具有弹性扩展能力。 不受厂商锁定
缺点 | 当需要功能改变时，需要逐一设置或者更换设备，人力和成本高。 | 初期虚拟化平台投资高。

## Slide 32: 优势
减小设备投入成本 (CAPEX)
  利用IT通用设备的规模性，降低成本.
提高设备功能上线的速度
  避免运营商-设备商-标准组织的复杂流程.
云化运营，多版本，多租户,
  单一平台服务多个用户.
生态系统，开放
提供快速新的业务能力.
  灵活性：部署灵活，扩展灵活
个性化定制容易
减少运营成本
  机房空间、人员、监控系统

## Slide 33: 有没有缺点？
系统集成能力的挑战
  运营管理、业务部署都打破现有流程，需要运营商有强的集成能力
安全性的考虑，专有设备的安全性通常被认为会更高
关键性能上的挑战：目前产品仍然有不够成熟，特别是性能
技术栈的更新：传统的方案相关的运维人员，在面对NFV时，通常需要重新学习。

## Slide 34: 内容
网络软件化的趋势
网络功能虚拟化
软件定义网络
一些思考

## Slide 35: IP网络面临的问题
网络设备的封闭性
  硬件、软件耦合
  各种厂商接口不统一，各自为政
创新的困境
（从标准到应用的周期—10年）
  技术创新演进缓慢
  研发准入门槛高
  运营管理困难
网络体系结构
TCP/IP
可扩展性问题
Q1
安全性问题
Q2
绿色节能
Q3
不可控、不可
管、业务质量
保证（QoS）
Q4

## Slide 36: 网络设备的演进困难
Million of lines of source code
5400 RFCs
有门槛
500M gates
10Gbytes RAM
Bloated
能耗高
许多复杂的功能融入到了基础设施中
OSPF, BGP, multicast, differentiated services, Traffic Engineering, NAT, firewalls, MPLS, redundant layers, …
网络设备产业是 “IT届的小型机思维-”
设备，操作系统，程序全部自己研制
专用转发硬件
操作系统
App
App
App
Routing, management, mobility management, access control, VPNs, …

## Slide 37: 困境
互联网的配置、管理、演进都很复杂
根源在于垂直集成：设备中控制和数据平面的耦合

## Slide 38: 什么是SDN
SDN
  Software Defined Networking
  软件定义网络
SDN由Nicira Network提出
  基于Stanford, UCB, Princeton, CMU的早期工作
SDN是最有希望成功的未来网络创新架构
FIA
SDN
Openflow
(NDN,XIA,MobilityFirst, Nebula)
GENI

## Slide 39: 借鉴IT成功的思路
Windows
(OS)
Windows
(OS)
Linux
Mac
OS
x86
(Computer)
Windows
(OS)
App
App
Linux
Linux
Mac
OS
Mac
OS
Virtualization layer
App
Controller 1
App
App
Controller
2
Virtualization or “Slicing”
App
OpenFlow
Controller 1
NOX
(Network OS)
Controller
2
Network OS
计算机行业
网络行业

## Slide 40: IT设备：PC产业类比
垂直封闭的小型机
创新慢
产业规模小
专用操作系统
专用硬件
App
App
App
App
App
App
App
App
App
App
App
专用应用软件
开放接口的PC
创新迅速
产业规模巨大
处理器
Open Interface
Linux
Mac
OS
Windows
(OS)
or
or
Open Interface

## Slide 41: 网络：路由器／交换机
垂直一体的网络设备
封闭
创新慢
App
App
App
App
App
App
App
App
App
App
应用
水平体系
开放接口
快速创新
控制
平面
控制
平面
控制
平面
or
or
Open Interface
专用控制平面
专用硬件
专用的特征
交换芯片
Open Interface

## Slide 42: SDN Basics
OpenFlow Protocol
Data Path (Hardware)
Control Path
OpenFlow
Ethernet Switch
Network OS
Control Program A
Control Program B
控制转发分离
集中控制
全局视图
网络应用程序

## Slide 43: SDN
网络设备是黑盒子
开放接口，可以定制盒子的行为
SDN
每个设备自主决策
控制器集中控制，设备是傻瓜设备
FEATURE
FEATURE
OPERATING SYSTEM
SPECIALIZED PACKET FORWARDING HARDWARE
FEATURE
FEATURE
OPERATING SYSTEM
SPECIALIZED PACKET FORWARDING HARDWARE
FEATURE
FEATURE
OPERATING SYSTEM
SPECIALIZED PACKET FORWARDING HARDWARE
FEATURE
FEATURE
OPERATING SYSTEM
SPECIALIZED PACKET FORWARDING HARDWARE
SDN
需要OSS来管理盒子
简单，只需要管理控制器
SDN
FEATURE
FEATURE
OPERATING SYSTEM
SPECIALIZED PACKET FORWARDING HARDWARE
FEATURE
FEATURE
OPERATING SYSTEM
SPECIALIZED PACKET FORWARDING HARDWARE
FEATURE
FEATURE
OPERATING SYSTEM
SPECIALIZED PACKET FORWARDING HARDWARE
FEATURE
FEATURE
OPERATING SYSTEM
SPECIALIZED PACKET FORWARDING HARDWARE
Source: Adapted from D. Lopez Telefonica I+D, NFV
传统网络
SDN
Notes: OSS Operations Support System

## Slide 44: ONF OpenFlow Architecture
OpenFlow Switch
Flow Table
Secure Channel
PC
hw
sw
Controller
OpenFlow Switch specification
典型的结构

## Slide 45: OpenFlow例子
OpenFlowSwitch.org
Controller
OpenFlow
Switch
PC
OpenFlow
Switch
OpenFlow
Switch
OpenFlow
Protocol
Peter’s code
Rule
Action
Statistics
Rule
Action
Statistics
Rule
Action
Statistics
Peter

## Slide 46: 内容
网络软件化的趋势
软件定义网络
网络功能虚拟化
一些思考

## Slide 47: 网络软件化的驱动力
一是用户需求的变化，切片，需要新网络
二是各种新型业务，像云服务、大数据、物联网，需要新网络
三是竞争，互联网企业的运营效率非常自动化，业务上线非常快，可以迭代开发，相对于传统运营商，其运营效率是百倍的差距；
四是技术驱动力，运营商转型。

## Slide 48: SDN与NFV的相似之处
 | SDN | NFV
思想 | 网络的控制与数据的转发分离，集中的控制 | 传统网络功能在通用硬件上实现，虚拟化的平台
作用 | 集中控制可以得到更大的灵活性，全局信息。 | 网络功能可根据需要进行迁移、性能扩展，而不受限于硬件。
好处 | 通过标准化接口，分离转发设备的控制软件，分别演进 | 避免厂商锁定，降低成本，业务灵活。

## Slide 49: SDN与NFV关系
开放式创新 (Open Innovation)
软件定义网络
(Software Defined Networking, SDN)
网络虚拟化
加速创新
減少资金
固定资产的投入
降低管理支出
第三方创新
打开封闭体系
网络功能虚拟化（(Network Function Virtualization，NFV）
  这些技术独立但又相互补充。
  被认为是未来互联网、以及数据中心网络发展的关键概念。
Notes: 1.開放式創新(Open Innovation)
•「開放式創新」之核心概念就是突破組織以往封閉的疆界，從外界引進更多更豐富的創新元素與能量。
• 同時將組織內閒置的創意與創新分享出去，促進創新的流動與分享。
• 隨著大環境變革與競爭的觀念改變，愈來愈多的組織採用開放式創新，以獲得更多的創意與獲利，創新也不再侷限於組織內部的研發團隊，而多了無限的可能性。
2. 軟體定義網路（Software Defined Networking，SDN）
•SDN 的特色是修改了傳統網路架構的控制模式，將網路分為控制層(Control Plane) 與資料層(Data Plane)，將網路的管理權限交由控制層的控制器(Controller) 軟體負責，採用集中控管的方式。
•網管人員只需在控制器上下達指令就可以進行自動化的設定，無須逐一登入網路設備進行各別的設定，節省人力成本也降低了人為部署發生疏失的可能性。
•網實現軟體定義網路之方法OpenFlow:OpenFlow是一套開放的網路溝通協定標準，讓控制層能夠和轉送層互動，但它只是整體SDN架構的一部分，而且也並非唯一可用的協定。
3. 網路功能虛擬化（Network Function Virtualization，NFV）
•一種對於網路架構（network architecture）的概念，利用虛擬化技術，將網路節點階層的功能，分割成幾個功能區塊，分別以軟體方式實作，不再拘限於硬體架構。
•NFV主要的功能就是將現有專用的網路設備虛擬化，讓佈署網路環境時，可以更快速，更有彈性，並且大量的降低成本，不需要像以往的方式，一直不斷的更新硬體，可以有效的降低建置與營運成本。
•為何會有網路功能虛擬化NFV的產生，其實是因為近幾年x86系統普及與硬體效能不斷的進步，成本也不斷的降低，除了一般個人使用的電腦，其實不少高階網路與資安設備，如路由器、防火牆、負載平衡器、入侵偵測防禦系統等，雖然內含的作業系統皆有不同，但是幾乎都是建立在x86的硬體之上，這代表有機會將這些設備從專屬的硬體中分離，將這些設備虛擬化，使其節省硬體與維護成本、在佈署時更具靈活性。
4. 現行開放介面 ：OpenFlow、OpenStack

## Slide 50: SDN NFV对比
类别 | NFV | SDN
提出者 | 电信运营商 | 高校
标准化 组织 | ETSI | ONF(Open Networking Foundation)
应用场景 | 核心网、边缘网等 | 数据中心、云等
协议 | 目前没有 | OpenFlow
用例 | 虚拟路由器、防火墙等 | 云、新型网络架构等
底层设备 | 标准化商用硬件 | 标准化商用硬件

## Slide 51: 特征互补
SDN提供的全局视图与集中控制能力，能够简化NFV对各类VNF实例的管理与操作。
SDN的集中控制能力能够有效解决NFV系统与传统运营系统之间的兼容性问题，促进二者的协作。
NFV为SDN提供NFVI平台，在上面可以部署各种SDN应用。以SDN控制器为例，将其虚拟化为一种VNF，从而支持灵活的部署和安装。
NFV使用标准商用硬件取代专用硬件，为SDN创造了可扩展和弹性的网络环境。

## Slide 52: SDN+NFV=网络灵活性/可编程
  可定义的策略定义
  灵活的转发
  灵活的功能放置
  功能扩展
  NFV重新定义设备/应用架构
  SDN重新定义网络架构

## Slide 53: NFV+SDN
  传统设备，传统网络
  NFV+传统网络
  NFV+SDN

## Slide 54: 但为什么没有大规模部署？
不可否认，NFV已经发展多年，但尚未在运营商大规模部署
主要原因
  1.组织中断、技能缺失以及相关风险
  2. 性能（SLA）和安全（合规性）挑战
  3. 不确定性（市场成熟度）和不可预测的投资回报率

## Slide 55: 组织中断和技能缺失
NFV的转型面临运营或组织中断
  在短期内变成以软件为中心化
NFV跨越多个领域，因此组织存在运营不善的风险。
  应用、安全、服务器、虚拟化
NFV也对现有的团队提出了技能需求，包括虚拟机管理、管理程序、资源分配和服务链接等。
  如果没有必备的知识和技能，NFV的举措将面临失败。

## Slide 56: 性能与安全
很多企业应用程序是业务关键型应用程序，具有高流量、配置复杂、以及对合规性和最终用户体验的严格要求。
通用硬件、hypervisor支出、VM争用和虚拟交换机都可以性能级别协议（SLA）冲突
共享虚拟环境本质上会与满足合规性要求的隔离相抵触。

## Slide 57: 不确定性和无法量化的投资回报率
技术标准的不确定性
  NFV带来的复杂性有点被低估
可靠的投资回报率
  提高敏捷性、降低资本支出和运营成本的目标在特定实施或用例不相关的情况下是模糊的。

## Slide 58: 各利益方诉求
Eco-system
个人用户
不关心用什么技术，只关心业务和体验
创新的网络承载创新的业务
网络能力的开放和定制
云计算和虚拟网络的统一服务架构
  内应
  降低设备更新成本
  降低管理运维成本
  提供新业务，提高收益
  外应
  面临愈来愈强势的SP，不得不提高服务水平
  传统：跟进、压制、并购（Cisco）
  新型：积极推动（NEC）
新生力量，最活跃，最激进
最终
用户
SP互联网
运营商
运营商
系统
设备商
中间件
厂商
企业用户：
降低复杂度
降低成本
提高安全性和管理能力

## Slide 59: Thank You.